#### Specifikace

| pozice | popis | m.j. | počet m.j. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení č. 1 - WC a umývárny - muži a ženy |  |  |
| 1. | Potrubní radiální ventilátor | ks | 1 |
|  | IRE 160 D |  |  |
|  | V = 400 m³/h, N = 0,16 kW/230 V, Pc=285Pa |  |  |
|  | včetně: |  |  |
|  | Pružných manžet sání/výfuk | ks | 2 |
|  | Regulace otáček VRS1.0U | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 2. | Kruhový tlumič hluku | ks | 2 |
|  | SPT-GLX-160-1,0 |  |  |
|  | Multi VAC |  |  |
| 3. | Talířový ventil ELK 160 | ks | 8 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 4. | Zpětná klapka RSKT-160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 5. | Protidešťová stříška RH 160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 6. | Kruhové potrubí |  |  |
|  | SPIRO ø160 | m | 18 |
|  | FLEXO ø160 | m | 12 |
|  | Zařízení č. 2 - Sprcha |  |  |
| 1. | Nástěnný radiální ventilátor na omítku | ks | 1 |
|  | LF/M–100+skříň LF/M-R-Z+doběh C-NR |  |  |
|  | 90m³/h 100Pa 23W/230V |  |  |
|  | Multi VAC |  |  |
| 2. | Protidešťová stříška RH 160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 3. | Kruhové potrubí |  |  |
|  | SPIRO ø80 | m | 3 |
|  | SPIRO ø160 | m | 3 |
|  | Izolace potrubí |  |  |
|  | Tepelná izolace kruhového potrubí |  |  |
|  | ROCKWOOL Larock 65 ALS tl. 50 mm |  |  |
|  | vč. kotevních trnů, povrchová úprava Al polepem | m² | 15 |
|  | přívodní potrubí z.č. 1 od sání až po větranou místnost |  |  |
|  | Spojovací a montážní materiál |  |  |
|  | Materiál na závěsy | kg | 20 |
|  | Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, |  |  |
|  | měření vzduchových akustických údajů | hod | 15 |
|  | Dodávka celkem |  |  |