Příloha č. 1

Minimální požadované technické parametry

Požadované parametry:

- objem zkušebního prostoru:         280 - 300 litrů

- rozsah nastavitelných teplot:       +30°C až - 20°C

- volitelný počet cyklů (do 300)

- možnost volby zkoušek s vodou i bez vody

- možnost zkoušek ve volitelném zkušebním roztoku

- možnost přednastavení průběhu času zkušebních cyklů

- ovládání volitelné na stroji nebo z PC

- možnost záznamu průběhu zkoušek v grafické i tabulkové podobě na PC

- naprogramované režimy dle nejčastěji používaných norem (ČSN 731322, ČSN 731326, ČSN 721176, ČS EN 12326-2, ČSN EN 1348)