Příloha č. 1

Minimální technické parametry atomové fluorescenční spektroskopie (AFS) pro analýzu As a Sb  hydridovou technikou

- AFS spektrometr plně vystrojený pro stanovení As a Sb hydridovou technikou

K plnému vystrojení patří:

- Peristaltické pumpy po čerpání vzorků a reduktantu,

- Separátor hydridů

- Sušící smyčka

- AFS detektor

- Součástí do dávky jsou vysokointenzivní lampy pro stanovení As a Sb

- Součástí dodávky je spotřební materiál pro minimálně jeden rok provozu (např. trubice pro peristaltické pumpy, sušící smyčka, spojovací materiál, atd.)

- Přístroj obsahuje jednotku pro rozklad alkylovaných forem As

- Přístroj je vybaven rozhraním pro sběr signálu/přímé čtení detektoru do počítače (ADC převodník)

- Součástí dodávky je PC s programovým vybavením pro ovládání AFS a možností o rozšíření ovládání autosampleru)

- Součástí nabídky je manuál s aplikačním listem pro speciace As a Sb na analytických standardech