Příloha č. 1

Minimální technické parametry autotitrátoru

- Ovládání kompatibilní s fluorometrem Fluorolog 3 (Horiba) a programem FluorEssence 3.5

- Port umožňující přívod titrantu do kyvety bez nutnosti otevírat kyvetový prostor, kompatibilní s fluorometrem Fluorolog 3 (Horiba)

- Přesnost dávkování			±0.1% objemu stříkačky

- Objemový inkrement:			od min. 1% do 100% objemu stříkačky

- Maximální rychlost přídavku:	> 5 s / objem stříkačky