Příloha č. 1

Minimální technické parametry „Chladicí přístroj CS-L Apparatus - přístroj na měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě“ pro laboratoř magnetismu hornin na PřF UK

Základní parametry a typ přístroje:

Chladicí přístroj CS-L Apparatus je v současné době nejmodernější prostředek pro měření magnetické mineralogie a k měření závislosti magnetické susceptibility na teplotě, a to v intervalu v intervalu od –200 °C do 0 °C. Ze změřených dat lze zkonstruovat úplnou tzv. termomagnetickou křivku a z jejího průběhu pak interpretovat magnetické minerály přítomné v hornině. Přístroj je kompatibilní a lze jej velmi vhodně propojit s kappamůstkem MFK-1A zakoupeným fakultou v roce 2009 a zahřívací píckou CS-3, která byla zakoupena fakultou v roce 2012 (detailní parametry přístrojů lze nalézt na www.agico.com).

Zdůvodnění a využití investice:

Na konci roku 2009 byl z prostředků geologické sekce PřF UK pořízen kappamůstek MFK1A pro měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS). Během pouhých dvou let provozu sloužil kapamůstek studentům a zaměstnancům všech ústavů geologické sekce a bylo na něm změřeno obrovské množství dat, která pak byla využita jednak v odborných publikacích a jednak v diplomových a disertačních pracích studentů. Zatímco kappamůstek slouží pouze k měření orientace minerálů v hornině, k jejich přesnému určení, tj. které minerální druhy vlastně tvoří magnetický signál (klíčový údaj pro geologické interpretace, bez něj v podstatě nelze AMS data řádně publikovat), je zapotřebí dalších dvou přídavných přístrojů. v roce 2012 byl fakultou zakoupen přístroj CS-3 (zahřívací pícka), který měří v rozsahu 0–700 °C. Pro kompletní analýzu magnetické mineralogie jsou však rovněž důležité hodnoty susceptibility za záporných teplot. Zakoupením doplňku CS-L fakulta získá (spolu s již dříve zakoupeným kappamůstkem a CS-3) naprosto 100% kompletní přístrojové vybavení k analýze magnetických vlastností hornin.

V Praze dne 3. 10. 2013

doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.

Ústav geologie a paleontologie PřF UK