Interiérové vybavení chodeb 1PP, 1NP a 3NP  budovy  PřFUK, Albertov 6, Praha 2

Technický popis nábytku.

1.	Koordinace s výkresy stavebních úprav:

před započetím prací je třeba ověřit kóty na místě, zejména stav zásuvek elektro, některé výstupy bude třeba přemístit podle projektu, nebo podle dohody na místě.

Vybraný dodavatel může navrhnout některé výrobní detaily podle svých zvyklostí a zkušeností (např. uchycení na stěně apod.) změny však musí dát odsouhlasit investorovi.

1NP, 3 NP  -  je třeba přemístit koncové body připojení nad horní líc lavic, tj. osa zásuvek do v= 80 cm nad podlahou.

1PP - Hala P 38  -  přemístit zásuvky pro úřední desku směrem k nároží zdi

o cca 60 cm.

2.	Podklady

Projekt je zpracován na základě plánů stavebního řešení rekonstrukce s drobnými úpravami.

Rozpracovanost byla konzultována s uživateli, byly zapracovány všechny požadavky a připomínky.

3. 	Druh vybavení

Vybavení je navrženo po patrech, aby mohlo být osazeno v etapách v případě potřeby. Prvky jsou označeny a rozděleny ve specifikaci. Nábytek je bytelný, tvarově i v detailu jednoduchý, aby nekonkuroval výzdobě chodeb a z praktických důvodů

1PP

Díly vybavení jsou částečně zabudované – parapetní obkladová stěna, u ní jsou přisazené 4- resp. 2- místné lavice se stoly. Sezení tvoří „boxy“.

1,3 NP

Díly vybavení tvoří lavice podél stěn, doplněné stolky a stoličkami na centrálních podnožích, které jsou těžké, čímž je omezena mobilita prvků. Prvky jsou však přenosné.

Lavice mají většinou zádová opěradlam, pouze lavice umístěné u zábradlí je nemají.

V 1NP jsou navrženy lavice závěsné na stěnu. Budou podepřeny kov. profilem L a proti vyklopení budou připevněny 2 závěsy ve svislém zádovém profilu podnože na nástěnný plech – viz detail.

4.	 Materiál a provedení

Materiál je zvolený s ohledem na trvanlivost.

Nábytek je kombinovaný – dřevěná sedadla, opěradla a stolní desky jsou osazeny na kovových podnožích.

Sedací a stolový nábytek - dřevěné části: sedadla a opěredla - je navržen ze spárovkových desek,

rozměr hranolů 80/40 , v provedení masiv  buk, přírodní barva, povrchová úprava odolným nátěrem – tvrdý, čirý, světlostálý akryluretanový lak ICLA.

Dřevěné díly budou spojené na kolíky, viditelné vruty budou mít hlavy zapuštěné a kryté záslepkou..

Povrch bude hladký.

Podnože jsou z kovových profilů jackel 30/30 mm, resp.  průměr 60 mm, a kov. plátů.

Povrchová úprava kovů je práškovým vypalovacím lakem  - barva RAL 9006 - stříbrná.

Lavice mají výškově stavitelné patky ze šedého plastu.

Podnože jsou svařované, svary začištěné a obroušené do hladka, nerovnosti budou zatmeleny do hladké plochy pod lak.

Všechna viditelná čílka trubek budou zavařena!

V podnožích budou předvrtané otvory pro přišroubování sedadel a opěradel. Hlavy vrutů budou skryté v podnoži uvnitř trubek.

5. 	Výkresy

Pozn.: přírodní dýha na povrchu sedadel a opěradel ve výkresech 13,14,15 je uvedena omylem – platí spárovka 40/80, buk. masiv.

Výkres č. 1 – 1PP - poziční výkres

V půdoryse jsou lavice unístěny podél stěny v boxovém uspořádání

Stěna je do úrovně opěradel „ obložená“  parapetem s ventilačními otvory ve vodorovné ploše.

Parapet v místě prostupu trubky bude odnímatelný.

Čárkované čáry označují vedení trubek pod stropem.

Výkres č. 2 – lavice 02P, 02L

Jednostranné  2- místné lavice osazené na konci sestavy, lavice 02L v prostoru má krytá záda.  Bočnice jsou naložené ze strany.

Sedáky jsou opatřené čalouněným plátkem, s povrchem z koženky a výplní z molitan., nebo PUR pěny v tl. 2 cm. z tepelných důvodů v místnosti. Koženku vybere investor z aktuální nabídky dodavatele, optimálně barva cihlová, hnědá, nebo modrá, nebo dle individ. přání.

Výkres č. 3 – lavice 01

Dvoustranná 4 - místná lavice je na 1 podnoži.

Z výrobních i montážních důvodů lze podnož rozdělit na 2 konstrukční díly, a ty při montáži pevně spojit, aby se lavice nekývala.

Výkres č. 4 – stůl 0,3 kryt radiátoru 0,4 nástěnka 0,6.

Stůl ze spárovky je na kovové podnoži se středovými nohami a vykonzolovanou podpěrou pro dřevěnou desku.

Kryt radiátoru je složen ze svislé desky a vodorovného parapetu, které jsou přišroubované na kov. stojinách z profilu 30/30 s aretačními patkami. Stojiny jsou přes patky přišroubované do zdi.

V parapetu jsou vložené 4 ks ventilačních mřížek ze stříbrného aluminia.

Nástěnka je z bukového profilu, výpň hobra potažená přírodním plátnem, zadní deska z překližky, n. DT desky. Nástěnky sesazené do těsné řady jsou zvěšené tradičním způsobem na 4 bodech v bočnicích.

Výkres č. 5 – 1NP - poziční výkres

V místnosti P 38 bude na stěně zavěšená lavice. Rozmístění bylo převzato ze stavebních  výkresů, je však možné vypustit prvek 1.2 a umístit na stěnu 4 ks lavic 1.1 d = 1715 mm celkovíá délka = 6860 mm.

Optimální řešení zvolí investor před zadáním v.ř.

Do výklenků stěny nad lavicemi 1.1 budou osazeny nástěnky,  zde typové jednoduché Alu- elox jako mosaz, rámy systému Nielsen s odpovídající výplní podle typu uvažované dekorace.

Výkres č. 6 – lavice 1.1, 1.5

Dřevěné sedadlo a opěradlo na kovové podnoži budou zavěšené na závěsech přes kovové plechy 140/220mm přišroubované do hmoždinek ( možno použít chemické zpěvnění ve zdivu) a podepřené L profilem 100/80, d=6800.

Tyto lavice mají zvýšená opěradla. Sedák je ve výšce 480mm nad podlahou.

Výkres č. 7 – lavice 1.2

viz výkr. č.  6

Výkres č. 8 – lavice 1.1,1.2,1.5

Detaily a schéma lavic

Výkres č. 9 – lavice 1.3, nástěnka 1.6,1.7

Lavice bez zádového  opěradla je použitelná  do prostoru.

Nástěnky 1.6,1.7 budou zavěšené na zeď nároží, spodní hrana bude lícovat s hranou sedadla. Provedení vyz v.č.4, prvek 0.6.

Výkres č. 10 – lavice 1.4

Provedení jako předešlé, lavice jsou mobilní

Výkres č. 11 – 3 NP - poziční výkres

Lavice jsou rozmístěné u stěn, pouze lavice 3-3 je u zábradlí – je tedy bez zádového opěradla.

Jsou doplněné stolky a stoličkami. Provedení viz výše.

Výkres č. 12 – lavice 3.1, 3.3

Provedení viz v.č.9, jako předešlé.

Výkres č. 13,14 – lavice 3.4P,L

Rohová lavice má dřevěné desky sesazené na koso, vnitřní roh sedáku je do pravého úhlu.

Výkres č. 15 – stolek a stolička

Centrální podnože mají horní podpěru z plechu, na plech jsou přišroubované dřevěné desky.

6. 	Barevné řešení

1. PP   pro pocit optického zateplení a prosvětlení místnosti bude výmalba stěn i stropu v barvě žluto-oranžové, vhodný nátěr např. PRIMALEX. Podle možností budou trubky pod stropem (kromě hotových, typových) natřeny barevně. Konkrétní odstíny barvy vybere investor ze vzorkovnice dodavatele.

7. 	Specifikace prvků

zahrnuje všechny prvky uvedené v pozičních půdorysech: