Akce:		 	Nábytkové vybavení kanceláří a archivů ve 4. a 5. NP.

PřFUK,  Albertov 6, Praha 2

Podklad pro výběrové řízení dodávky nábytku.

Investor:		PřFUK, COSBI

Albertov 6, 128 43  Praha 2

Zpracovatel: 	    	Ateliér  Ježková, Jaroš  - ing.arch. Jan Jaroš

Kmochova 15,150 00 Praha 5

257 316 324

Projektant :                   atelier BIBLIO – ing.arch. Kateřina Hořavová

Eliášova 43, 160 00  Praha 6

233 332 703

Datum:		             únor 2012

##### Technická zpráva.

1)	Obsah dokumentace:

1. 	Schéma  4. NP

2.	Kanceláře - poziční plánky a perspektivní náhled

sekce	B 302 – 325  	-  14 místností

sekce 	C 329 – 337 	-  8 místností

3.	Pohledy na stěny kanceláří

4.	Tabulka místností

5.	Tabulka prvků

6.	Schemata prvků  (1.stoly – 10. kuchyně)

7.	Výkresy  tvaru – základní prvky.

8.	Dispozice 4. NP

9. 	Archivy 	312a – 402        -  8 místností

samostatný oddíl:

10.	Formulář pro výběrové řízení

2)	Podklady:

1.	Individuální požadavky uživatelů místností, důsledně dodržené podle možností jednotlivých   prostorů

2.	Výkresy stavebního řešení 4.NP

3.	obecné typologické požadavky

4.      	Seznamy stávajících prvků vybavení

5. 	Požadavky na sedací nábytek

Konečné řešení je výsledkem projednání dispozic ve variantách a indiv. požadavků a obsahuje tudíž různé atypické tvary neobvyklé v sériové nabídce kancelářských nábytků.

Toto také určuje základní minimální hloubku skříňových korpusů 340 mm a rozteč polic 353 mm.

POZNÁMKA:

Dodavatel před výrobou ověří rozměry prvků a prostoru a  případné nesrovnalosti projedná s investorem!

3) 	Tvarové a materiálové řešení – zásadní technické požadavky

###### Základní materiál, dezén, barva

Stolní desky -  DTD tl. 25 mm,  lamino, dezén buk –viz stávající prvky v míst. 319, 302, 308

hrana ABS 2 mm

Kovové díly           -  úprava práškovým vypalovacím lakem - RAL 9007 – stříbrná

Skříně                   -  základem všech je korpus hl. 340 mm, variantní dvířka jsou naložená zvnějšku

Svislé prvky           -  bočnice a dveře - DTD tl. 18 mm

Bočnice                 -  všech skříní  a jsou vložené mezi dno a půdu.

Výjimka – skříňky nástěnné závěsné – řady 6, resp. 8 -  mají bočnice naložené na

dno a půdu z boku.

Police                    – tl. 22 mm - vzhledem k požadavku na převážné umístění pořadačů tzv.šanonů,

police je možno stabilně umístit na předvrtané otvory.

rozteč polic – 353 mm - je zde určena  individuálně s ohledem na maximální

využití světlé výšky místností a odpovídá výšce pořadačů ( 320 mm ).

Nosnost police bude zvýšena podélnou „zarážkou“ tl. 18 mm v= 80 mm.

Police budou mít čelní hranu ABS 2 mm.

Nosiče polic          -  typ Sekura – šroubované - zabezpečují police a zvyšují pevnost prvku.

Záda skříňová       – Sololak tl. 4 mm, odpovídající dezén  - buk,

skříně umístěné v prostoru mají záda pohledová! – tl- 12 - 18mm, stejný dezén.

Sokly                      - skříně budou po zaretování opatřeny soklem ve v. cca 35 mm proti prachu

Úchytky                  – rozteč 128 – 160 mm, materiál – broušený nerez nebo CrNi – mat, Cr –

broušený, zaoblené bez hran

Háčky šatnové       -  dvouháčky s držákem na klobouky, shodné provedení s úchytkami

Zámky                    – typ. FAB, centrální zásuvkové, skříňové rozvorové, stříbrný kov

Zásuvkové výsuvy – 100%, typ HETTICH

Dno zásuvek           - pevné, ne sololak

Aretační patky       –  všechny skříně, stolní podnože a nohy  jsou opatřeny aretací rozsah 10 mm..

Panty                      – 90°, 135°

## Prvky nábytkového vybavení:

1.	pracovní a jednací stoly

2.	kontejnery

3.	stolní nástavby, krycí desky

4.	skříně vysoké

5.	skříně spodní

6. 	skříně horní – nástavby a nástěnné

7. 	poličky nástěnné

8. 	doplňky nábytkové

9. 	žaluzie

10.	kuchyňská linka

11. 	Sedací nábytek

1.	pracovní a jednací stoly

budou kombinované – kovové podnože a dřevěné desky,

kovové podnože budou tvaru H, s podélnou výztuhou - zádovou resp. čelní deskou. Všechny tyto  desky budou ukončeny 200 mm nad úrovní podlahy  -  brání čelnímu pohledu pod stůl a neomezují úklid podlah,

průchodky kabelů - d= 80, broušený nerez – budou osazeny při montáži – podle instrukcí uživatelů.

jednací stoly – některé mají centrální a jednotlivé kovové nohy, stojina – d 60 mm + kříž, nebo plný kruh.

Pozn. - 	stůl 1.24 – celodřevěný

stůl 1.25 – podnož trubková, manipulační stoly v archivech.

2.	kontejnery

budou z DTD tl. 18 mm, čela zásuvek – hrana ABS 2mm, jinak 0,5 mm, zásuvky na výsuvech, zámek centrální. Pojízdné prvky mají plastová kolečka – 2x brzda.

3.	stolní nástavby, krycí desky

budou z DTD tl.18 mm, vnitřní poličky tl. 10 mm, hrana ABS - 2 mm, nástavby budou volné – mobilní (požadavek uživatelů), desky budou zafixované při montáži.

Pozn. – deska 3.14 – míst. 312 – je atypická, je určen celkový rozměr, detailní řešení a členění je třeba určit při montáži !!!

4.	skříně vysoké

5.	skříně spodní

6. 	skříně horní – nástavby a nástěnné

Základem jsou police, skříně šatní jsou vybavené výsuvem na ramínka a zámkem - povinně!

Skříně budou spojené v bočnicích šrouby, jednotlivé vysoké skříně, resp. sestavy budou fixované ke stěně – 1 kotva / skříň – pojistka proti překlopení.

7. 	poličky nástěnné

budou provedené jednotně - podélné prvky spojené zaoblenou bočnicí, budou umístěny individuálně podle požadavaku uživatelů při montáži.

Materiál polic – DTD tl. 18 mm, čelní hrany ABS 2 mm.

8. 	doplňky nábytkové

Materiál polic je DTD tl. 22 mm, police jsou vložené mezi bočnice, nástěnné skříňky jsou zavěšené přes vnitřní rohové nosiče.

Věšákové stěny budou zavěšeny přímo přes záda, vruty budou kryté krytkou.

9. 	žaluzie

textilní žaluzie zakrývá výklenek v míst. 320,  lamely š = 100 mm, výběr barvy a materiálu  podle vzorku při dodání.

10.	kuchyňská linka

Spodní skříňka s pracovní deskou doplňují stávající lednici. Deska tl. 30 mm je uložená na skříňce a  na lištu na zdi. Horní skříňky v= 400 budou mít výklopná dvířka - sklo mat v kovovém rámečku š = 45 mm. Dezén desky shodný se zádovou obkladovou deskou tl. 12 mm bude určen uživatelem podle vzorku při dodání.

VŠECHNY NÁZVY KONKRÉTNÍCH TYPŮ MATERIÁLŮ JSOU V DOKUMENTACI UVEDENY POUZE INFORMATIVNĚ, STEJNĚ JAKO PŘILOŽENÁ FOTODOKUMENTACE. UCHAZEČ MŮŽE POUŽÍT I PRVKY OBDOBNÉ, KVALITATIVNĚ STEJNÉ NEBO LEPŠÍ ÚROVNĚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA -  OPRAVA:

Místnost č.		prvek č.		ks	tj.   	celkem  ks

315			4.10		2	                          2