Příloha č. 1

Požadované technické parametry obou kapalinových chromatografů

Maximální pořizovací cena obou přístrojů (včetně dopravy, instalace, zaškolení, návodu - viz článek II, odstavec 2 kupní smlouvy)			700000,- Kč bez DPH

Detekce absorbance při vlnových délkách:			280 a 405 nm

Detekce vodivosti v rozsahu:					1.10-6 - 1 S/cm

Průtoková rychlost:						0,1 - 50 ml/min

Rozpětí pracovního tlaku					0 - 1 MPa

Rozpětí pracovních teplot:					4 - 40 °C

Rozpětí pracovního pH:					2 - 12

Nástřikový ventil a smyčky o objemu:			0,1 - 2 ml

Přídatná smyčka o objemu:					minimálně 100 ml

Objem gradientového mixéru:				méně než 1,0 ml

Vícecestný ventil umožňující přívod několika různých pufrů

Možnost připojení alespoň dvou kolon a provedení automatické dvoukrokové purifikace

Integrovaný automatický sběrač frakcí pro velké zkumavky i mikrozkumavky

Kompaktní rozměry celé sestavy chromatografu (možnost transportu jednou osobou) - součástí nabídky musí být rozměry přístroje a nákres či fotografie uspořádání celé sestavy

Operační software pracující v prostředí Windows

Přednastavené metody pro běžné typy chromatografie

Možnost programování uživatelských metod

Dostupnost odborného servisu - servisní zastoupení v ČR

Nízká cena dodávaného příslušenství - součástí nabídky musí být i přehled o cenách a typech dodávaných chromatografických kolon