Příloha č. 1

Minimální technické parametry integrační sféry

Kompatibilita s fluorometrem Fluorolog 3 (Horiba) a programem FluorEssence 3.5

Možnost měření pevných i kapalných vzorků, kapaliny musí být možné měřit v 1 cm kyvetách o objemu 4 ml

Poměr plochy portů k vnitřnímu povrchu sféry:			<3%

Materiál sféry:							Spectralon