Příloha č. 1

Minimální technické parametry mikroviskozimetru

Rozsah měřitelných viskozitních koeficientů kapalin:    	0.4 až 7 500 mPa.s

Objem měřené kapaliny:				        	do ~ 1 mL

Interní – elektronická regulace teploty měřící cely a měřené látky (např. typ Peltier).

Rozsah teplot při kterých lze provádět měření:	           	5 – 100 °C

Možnost měření při různých rychlostních gradientech

Přesnost stanovení viskozitního koeficientu:			lepší než 1 %

Reprodukovatelnost stanovení:				lepší než 0.2 %

Přenos naměřených a vypočtených dat po síti do externích počítačů.