Technická specifikace pro dodávku mobilního spektroradiometru 
s rozsahem 350 až 2500 nm

Minimální požadavky na technické parametry

- Rozsah vlnových délek: 350 – 2500 nm

- Spektrální rozlišení: méně než 4 nm v rozsahu 350 – 1000 nm, méně než 30 nm v rozsahu 1000 -2500 nm

- Interval vzorkování: méně než 2 nm v rozsahu 350 – 1000 nm, méně než 8 nm v rozsahu 1000 -2500 nm

- Min. skenovací rychlost: 100 milisekund

- Možnost připojení integrační sféry

Cena musí obsahovat:

- Všechno vybavení nezbytné pro plnou funkčnost přístroje

- Kalibraci (vlnová délky, odrazivost, spektrální zář)

- Dopravu a pojištění

- 2 roky záruky

- Obslužný software

- Uživatelský manuál

- Náhradní baterie

- Voděodolné ochranné pouzdro

Hodnotící kritéria

Celková cena bez DPH 			váha 55 %

Technické parametry				váha 30 %

Délka záruky, dodávka a servis		váha   5 %

Zkrácení dodací lhůty				váha 10%