Příloha č. 1

Minimální technické parametry příslušenství k Ramanskému mikroskopu 
pro měření spekter pomocí vláknové optiky pro budící zařízení 532 a 780nm

- Nástavec adjustovaný pro Ramanský mikroskop DXR vyrobený firmou Thermo Scientific, který je operátorem snadno vyměnitelný nástavec bez potřeby speciálního nářadí a je kompatibilní se stávajícími mřížkami přístroje.

- Výkonný diodový laser (150 mW) pro měření v NIR oblasti 780 nm.

- Vláknová optická sonda s holografickým filtrem pro záření o vlnové délce 780 nm.

- Vláknová optická sonda s holografickým filtrem pro záření o vlnové délce 532 nm.

- Součástí dodávky musí být bezpečnostní brýle pro obě uvedené vlnové délky.

- Dodané příslušenství k Ramanskému mikroskopu DXR bude plně kompatibilní se softwarem OMNIC instalovaným na mikroskopu a používaným k měření i základnímu zpracování spekter.