Zařízení určené k měření absorbance, fluorescence, případně jiných veličin ve formátu mikrotitrační destičky minimálně formátu 96 jamek; předpokládáme možnost použití destiček s různým počtem jamek. Přístroj musí být schopen měření shora i zdola, případně i jinak; musí být temperovatelný; umožňovat programování kroků inkubace a měření a export dat do PC. Zařízení by mělo být schopno různých módů horizontálního pohybu destičkou s dostatečným rozkmitem pro kultivaci mikroorganismů. Předpokládáme vybavení injektory kapalin do jamek.

Příloha č. 1

Minimální technické parametry přístroje

- kapacita destičky min. 96 jamek

- napájení 220-240 V/50 Hz

- měření absorbance, možností proměření celého spektra

- měření fluorescence

- měření vzorků v jamce shora i zdola

- programovatelnost sledu a parametrů inkubace a měření

- export naměřených dat do PC

- míchání vzorků skrze horizontální pohyb destičky

Další požadavky

- kompatibilita se širokým spektrem mikrotitračních destiček (počet jamek, výrobce) (podkritérium s váhou 7,5%)

- temperace v širokém rozsahu teplot (od 20 do 45°C) (podkritérium s váhou 12,5%)

- různé způsoby horizontálního pohybu destičky (lineární, orbitální, etc.) (podkritérium s váhou 5%)

- přístroj konstruován na dlouhodobá měření s kontinuálním třepáním (na pozadí dalších operací a v řádu dnů) (podkritérium s váhou 5%)

- injektory pro dávkování kapalin do vzorků v průběhu měření (podkritérium s váhou 7,5%)

- rozsah vlnových délek a rychlost proměření spektra (podkritérium s váhou 5%)

- měření FRET a TRF (podkritérium s váhou 2,5%)

- měření luminiscence (podkritérium s váhou 2,5%)

- kontrola atmosféry (podkritérium s váhou 2,5%)