Příloha č. 1

Minimální technické parametry HPLC

- HPLC pumpa bude izokratická

- nastavitelný průtok v rozsahu minimálně 0,1 až 5 ml/min

- maximální provozní tlak 40 MPa

- toleruje slané vodné roztoky běžných pufrů

Minimální technické parametry autosampleru

- součástí dodávky bude autosampler s variabilním objemem nástřiku

- minimální počet vzorků bude 24

- součástí dodávky bude software pro sběr a vyhodnocení dat

- součástí dodávky bude kolona pro speciační analýzu As ve vodných roztocích a dalších dle přání zákazníka

- dodávka obsahuje materiál pro spojení do chromatografického systému (kapiláry, ferule apod.), smyčky (PEEK) objemů 20 a 200  l, ochranné předkolony a ventil pro ruční nástřik vzorku.