Naše Č.j.: VZ/14/011	PID:		V Praze dne

Dodatečné informace č. II

| Název zadavatele: | Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta |
| --- | --- |
| Adresa zadavatele: | Praha 2, Albertov 6, 128 43 |
| Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy laboratoří Viničná 7, Praha 2“ |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ/14/011 |

Zadavatel oznamuje, že 28.5.2014 obdržel dotaz k zakázce „Stavební úpravy laboratoří Viničná 7, Praha 2“.

Dotaz:

Dotaz k zakázce „Stavební úpravy laboratoří Viničná 7, Praha 2“ na část chlazení.

1/ 	V technické zprávě je popisováno, že rozvody chladícího potrubí budou vedeny pod stropem v lištách – tj. že budou přiznány – budou viditelné.

V položkovém rozpočtu tato část chybí. cca 170 BM.

2/ V položkovém rozpočtu chybí propojovací kabeláž mezi kondenzační jednotkou, nástěnnými jednotkami a ovladači v místnostech.

Odpověď:

K dotazu č. 1:

V technické zprávě chlazení je ne zcela přesně popsáno uložení potrubí v instalačních lištách. Potrubí bude kotveno standardními objímkami. Potrubí bude vedeno pod stropem viditelně společně s ostatním vedením (VZT, UT). Kotevní prvky je nutno započíst do ceny potrubí.

K dotazu č. 2:

Propojovací kabely jsou součástí části elektroinstalace.

- NAPOJENÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK, VIZ, SCHÉMA ROZVÁDĚČE,

- 	OKRUH Č. N1.1, kabel CYKY-J 5x4, výkaz výměr položka č. 5.2 (část) – KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

- 	OKRUH Č. N1.2, kabel CYKY-J 5x4, výkaz výměr položka č. 5.2 (část)- STÁVAJÍCÍ JEDN

- OKRUH Č. N1.8, kabel CYKY-J 5x2,5, výkaz výměr položka č. 5.3 - KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

2. NAPOJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK, VIZ, SCHÉMA ROZVÁDĚČE

-   	OKRUH Č. N1.10, kabel CYKY-J 3x1,5, výkaz výměr položka č. 5.5 (část)

-  	OKRUH Č. N1.11, kabel CYKY-J 3x1,5, výkaz výměr položka č. 5.5 (část)

3. PROPOJENÍ S NÁSTĚNNÝMI OVLADAČI

Propojení je provedeno kabely JYTY 4x1 (viz. půdorys p.č.2.4).  Výkaz výměr položka č. 5.13

S pozdravem

_________________________________________

Libor Vrkoč

vedoucí OSBI PřF UK