ARKÁDA, architektonický atelier, spol. s r.o., Bruselská 14, Praha2

PŘÍRODOVĚDECKÁ  FAKULTA  UK

VINIČNÁ 7, PRAHA 2, č. p. 1594

Stavební úpravy prostor katedry fyziologie živočichů v místnostech č. 136 a 136A ve 2. nadzemním podlaží

v budově Viničná 7, Praha 2, č.p. 1594

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A - průvodní ZPRÁVA

28. 2. 2012

## Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby :	Stavební úpravy prostor katedry fyziologie Přírodovědecké fakulty UK  v místnostech č. 136 a 136A a v přilehlé chodbě ve 2. nadzemním podlaží budovy ve Viničné 7

Místo stavby :			       Viničná 7, č. p. 1594, Praha 2, 120 00

Charakter stavby: 		       Stavební úpravy

Investor:		                   Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Albertov 6, Praha 2, 128 43

Autor projektu:	Ing. arch. Václav Valtr,

ARKÁDA architektonický atelier, spol. s r.o., Bruselská 14, Praha 2, 120 00

Stupeň PD:			       DSP

Datum zpracování:		       28. 2. 2012

### Projektanti jednotlivých částí:

Architektonické řešení:	Ing. arch. Václav Valtr

Stavební část:                    	Ing. Richard Kaisr

Statika:	Ing. Petr Šimák

Zdravotechnika:	Ing. Lucie Laubová

Elektroinstalace:	Jindřich Horáček

PBŘ:		Jaroslava Košťálová

Vzduchotechnika:      	ing. Václav Andres

### Základní charakteristika stavby a její účel

Základní údaje návrhu:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy prostor katedry ekologie. Jedná se o úpravy místností pracoven a laboratoří a přilehlé chodby vestavbou galerie.

Plocha pracovny studentů				52,15 m2

Plocha oddělené pracovny				  8,60 m2

Plocha semisterilního provozu				  5,26 m2

Plocha chodby						24,12 m2

Plocha na galerii						17,00 m2

Plocha archivu nad chodbou				24,12 m2

Objem prostoru s galerií v m. 136 				86,40 m3 obest. prost

Objem prostoru s galerií v chodbě 				113,36 m3 obest. prost

## Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

### Současný stav

Jedná se o cca 100 let starou budovu, která má stěnový nosný systém, je zděná s dřevěnými trámovými stropy. Upravované místnosti katedry ve 2. nadzemním podlaží budovy sestávají ze dvou pracoven a komunikačního prostoru – chodby. Jejich světlá výška je 4,70 m, dřevěná podlaha je položena na dřevěné stropní konstrukci, obvodové stěny jsou cihelné stejně jako podélné nosné stěny a příčky. Prostory jsou osvětleny a větrány velkými okny. Celkem do pracoven vede 5 okenních os, do komunikačních prostor žádná. Dřevěná okna mají rozměry cca 1400 x 2800 mm, dveře jsou vysoké 2700 mm.

Seznam místností (místnosti jsou nazvány dle stávajícího využití)

- 136 – laboratoř			44,07 m2

- 136A –	pracovna			21,74 m2

- neoznačená – chodba		24,12 m2

## Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Při projektování byly použity tyto podklady:

- prohlídka místností

- studie úprav zmíněných místností

- požadavky investora

Napojení na technickou infrastrukturu:

Objekt je napojen na stávající rozvody – elektro, kanalizace, vodovodu a plynovodu. Přípojky zůstanou nezměněny, jejich dimenze je dostatečná pro napojení nově navržených zařizovacích předmětů. Zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody, které jsou v 2.NP.

## informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Výsledná stanoviska dotčených orgánů byla splněna, zapracována do dokumentace a jsou přiložena k dokumentaci v části „D“ – dokladová část.

## Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Soulad stavby s vyhl. č. 26/199 sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu

Projekt stavby je v souladu s OTP.

Stavba splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov.

## Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Stavebními úpravami zůstává zachována funkce objektu, hmotové řešení se také nezměnilo.

## Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení  stavby

Dokumentace pro SP                          	02/2012

Stavební řízení zahájení                         	04/2012

Vydání stavebního povolení                 	05/2012

Časový průběh stavby:

Zahájení stavby                                    	07/2012

Dokončení stavby                                 	10/2012

Doba výstavby  měsících                    	3 měsíce

Časový plán likvidace zařízení staveniště

Plochy zařízení staveniště budou na závěr prací likvidovány, tak aby nebránily stávajícímu užívání objektu.

## Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Orientační náklad stavby: 			2.165.210,- Kč bez DPH

Objemové a plošné ukazatele:

Užitná plocha místností:			89,93 m2

Obestavěný prostor 				422,67 m3