#### Specifikace

| pozice | popis | m.j. | počet m.j. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení č. 1 - Odsávání digestoře |  |  |
| 1. | Potrubní digonální ventilátor | ks | 1 |
|  | TG 200 |  |  |
|  | V = 500 m³/h, N = 125W/230 V, Pc=150Pa |  |  |
|  | Multi VAC |  |  |
| 2. | Zpětná klapka RSKT-160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 3. | Protidešťová stříška RH 160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 6. | Kruhové potrubí |  |  |
|  | SPIRO ø160 | m | 12 |
|  | SONOVAC 25 ø160 | m | 8 |
|  | Zařízení č. 2 - Semisterilní provoz |  |  |
| 1. | Nástěnný radiální ventilátor na omítku | ks | 1 |
|  | RADIA 220 |  |  |
|  | 120m³/h 100Pa 50W/230V |  |  |
|  | Multi VAC |  |  |
| 2. | Protidešťová stříška RH 160 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
| 3. | Kruhové potrubí |  |  |
|  | SPIRO ø100 | m | 3 |
|  | Zařízení č. 3 - Archiv |  |  |
| 1. | Dveřní mřížka oboustranná |  |  |
|  | C-DM-Z-O-455x90 | ks | 1 |
|  | Multi VAC |  |  |
|  | Spojovací a montážní materiál |  |  |
|  | Materiál na závěsy | kg | 5 |
|  | Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, |  |  |
|  | měření vzduchových akustických údajů | hod | 15 |