Univerzita Karlova, Přírodovědná fakulta, katedra geologie

Praha 2, Albertov 6

specifikace hlavních prvků

poz.     ks       popis

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1           1        parapetní jednotka SPLIT provedení tepelné čerpadlo

RAF 50 NX2

V vzd. = 618/510/360 m3/h při chlazení

= 738/600/450 m3/h při topném režimu

Q chĺ jmen = 5,0/0,9 – 5,2/ kW

Q top jmen = 6,0/2,2 – 7,3/ kW

LA 1,5 m = 26 – 44 dBA

2           1        kondenzační jednotka s inverter kompresorem

RAC 50 NX2 doporučené jištění 16A, 230 V, 1f

3       18 bm   měděné potrubí  pr 12 mm

18 bm                              pr 6 mm

4            1       ventilátor MIXVENT TD 500/160

V = 155 – 180 m3/h, P = 50W 230 V, 1f

4a          1       regulátor otáček REB 1N

5            1       klapka se servopohonem MSKT pr 160

6         1 pár   konzole pod kondenzační jednotku

7            1       protidešťová žaluzie  PRG 200 W

8            1       dveřní mřížka PT 445x82 mm

9            1       tlumič hluku kruhový MAA pr 160/900

10    6 bm      ohebné potrubí s tepelnou izolací SEMIFLEX TERMO pr 160/210

11          1       přechod SPIRO pozink pr 200/160

12          1       SPIRO pozink pr 160 dl 700 – se štěrbinou 600x35 mm

13    1,5 bm    SPIRO pozink pr 160

14          1       víčko pr 160

15    3 kg        spojovací a těsnicí materiál

16  15 kg        montážní materiál

17      2 bm     TERMOSLEEV 160