- 1 -

Akce :		DEMOLICE OBJEKTU MENZY

na pč. 1557

Albertov 7,  128 43 Praha 2

Investor :	Univerzita Karlova v Praze

Správa budov a zařízení,

Ovocný trh 3/5,  116 36 Praha 1

Zak. č. :	03 - PP – 198 / 11

Stupeň :	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Projektant :	RP servis s.r.o.

Thákurova 3 / 676,

160 00  Praha 6

A.		Průvodní zpráva

Vypracovala :	Ing J. Bočková

srpen 2011

-  2 –

- Průvodní zpráva

obsah

a	identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby

b	údaje o území a o stavebním pozemku,

údaje o majetkoprávních vztazích

a o zvlášť chráněných zájmech

c	splnění požadavků dotčených orgánů

d	termín zahájení, doba trvání bouracích prací

e	vliv na okolí stavby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

a	identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby

V objektu, který je určený k demolici je vysokoškolská menza, provozní kanceláře a učebny. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, podzemní podlaží a 1. nadzemní podlaží ve kterém je umístěna menza  je vyzděno, celé 2. nadzemní podlaží je celodřevěné konstrukce. Nad podzemními podlažími jsou železobetonové stropy, nad nadzemními podlažími jsou stropní trámové dřevěné konstrukce. Opotřebení stavebních prvků a technické vybavení neodpovídá současným požadavkům.

V těsném sousedství jsou situovány objekty bývalé trafostanice a ubytovny, které jsou rovněž určeny k demolici. Jedná se o přízemní a patrový objekt, oba nepodsklepené a v současnosti nevyužívané objekty.

b	údaje o území a o stavebním pozemku,

údaje o majetkoprávních vztazích

a o zvlášť chráněných zájmech

Objekt se nachází v oploceném a rozčleněném areálu, jehož součástí je objekt bývalé ubytovny, bývalé trafostanice a objekt kanceláří a katedry přírodovědecké fakulty. Vjezd je pouze z ulice Albertov stávajícími vraty.

Celý pozemek se svažuje směrem do ulice Albertov. Objekt bývalé ubytovny je situován v blízkosti vjezdu do areálu, po zpevněné ploše je dále příjezd k objektu menzy a na parkoviště za budovou ubytovny. Mezi objektem ubytovny a objektem kanceláří je u oplocení objekt bývalé trafostanice, určené také k demolici.

-  3 –

Dotčené území:	Katastrální území – Nové Město 727181

p.č. 1557	výměra 	3 965 m2

druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Ochrana:	památkově chráněné území

Parcela nemá BPEJ

Vlastnické právo:

Univerzita Karlova v Praze,

Ovocný Trh 560/5,

PSČ 110 00 Praha 1 – Staré Město

c	splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly nárokovány.

d	termín zahájení, doba trvání bouracích prací

Stavební práce budou zahájeny po povolení k odstranění stavby, předpoklad je 1. 7. 2012, trvání bouracích prací max. 2,5 měsíce.

e	vliv na okolí stavby

Celé staveniště musí být udržováno v čistotě. Suť při nakládání bude kropená.

Výjezd na veřejnou komunikaci musí být stavební firmou pravidelně čištěn oplachem přilehlé komunikace a přístupového chodníku.

Vypracovala:	Ing. Jarmila Bočková

srpen 2011

SEZNAM  DOKUMENTACE

demolice menzy Albertov 7

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

B1	Technická zpráva požárněbezp. řešení

C	Situace celková

C1	Situace		M   1 : 500

D	Doklady

E	Zásady organizace bouracích prací

1	Technická zpráva

2	Situace POV

F	Dokumentace odstraňovaných staveb

1	Technická zpráva

2	Půdorys 1. a 2. pp	M   1 : 100

3	Půdorys 1. np 	M   1 : 100

4	Půdorys 2. np 	M   1 : 100

5	Střechy		M   1 : 100

6	Řez /	Pohledy	M   1 : 100

7	Řez /	Pohledy	M   1 : 100

8	Fotodokumentace	       ---