Příloha č. 1

Minimální technické parametry velkoobjemové orbitální temperovatelné třepačky

- Truhlicové provedení se zvedacím víkem s možností otvírání bez pomoci rukou (nožní pedál)

- Součástí třepačky musí být univerzální platforma, klipsy pro Erlenmeyerovy baňky (6 x 25 ml, 12 x 0,5 l, 6 x 2 l, 4 x 5 l), jeden stojánek pro falkony o objemu 15 ml (minimálně 24 pozic) a jeden stojánek pro falkony o objemu 50 ml (minimálně 16 pozic)

- Udržování teploty od 20°C pod laboratorní teplotu až do 80°C

- Orbitální pohyb s poloměrem orbitu cca 25 mm

- Rychlost třepání cca 30-300 RPM

- Možnost programování:

    - stálá rychlost a teplota

    - časované třepání

    - vícekrokové programy

- Univerzální platforma pro uchycení stojanů pro zkumavky, Erlenmeyerovy baňky o objemech 0,25, 0,5, 2,0, 5,0 a 6,0 l

- Kapacita minimálně 12 x 2,0 l

- Teplotní stabilita 0,1°C při 37°C

- Napájení 220-240 V/50 Hz

- Odvoz a likvidace původní třepačky