## Poznámky k práci se softwarem Groma

Nastavení programu:

   Založení seznamu souřadnic:

- Soubor - Nový - Seznam souřadnic  (zadejte souřadnice známých bodů)

Výstup do protokolu:

- Soubor - Nový - Protokol

Výpočet polární metody dávkou

- Soubor - Nastavení - Prostředí - zaškrtnout volbu Hledat podle předčíslí

- Soubor - Nastavení - Prostředí - zaškrtnout volbu Hledat ve všech otevřených souborech

- Soubor - Nastavení - Výpočty - vybrat volbu Body s atributem Orientace

Délkové zkreslení ze zobrazení

- Nástroje - Křovák - zadat bod a tlačítko Výpočet

- Tlačítko Nastavit - přenese vypočtený koeficient do nastavení programu pro využití v dalších výpočtech

- kontrola nastavení programu: Soubor - Nastavení - Vstup/Výstup - Měřítkový koeficient

Výpočet:
Volné stanovisko: Výpočty - Volné stanovisko

Polygonový pořad: Výpočty - Polygonový pořad.

Vložení nového bodu do seznamu souřadnic - tlačítko Insert.

Podrobný návod je v češtině uveden v nápovědě programu.

Pozn.: Pokud dávkový výpočet nepočítá nic nebo se objevují orientace na body kam nebylo cíleno, překontrolujte si pozorně nastavení programu (viz výše).